# Санкт-Петербургский фонд гуманитарных инициатив

## ЛАБОРАТОРИЯ ГИДРОЭКОЛОГИИ

______________________________________________________________

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Исполнительный директор Санкт-Петербургского фонда гуманитарных инициатив ______________________________ В.Г. Гомберг "_____"___________1999 г. |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

Биоиндикация состояния гидроэкосистемы

заказника   ГладышевскиЙ

| Руководитель НИР по теме, зав. лабораторией гидроэкологии, д. б. н. | В.Ф. Шуйский |
| --- | --- |

## Санкт-Петербург

1999

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| 1. | Зав. лабораторией гидроэкологии, д. б. н. | В.Ф. Шуйский |
| --- | --- | --- |
| 2. | Научный сотрудник | Т.П. Занцинская |
| 3. | Практикант | Д.С. Петров |

РЕФЕРАТ

Отчет содержит 68 страниц, включая 8 таблиц и 25 рисунков.

На основе анализа литературных материалов и результатов двухлетнего мониторинга водных объектов заказника Гладышевский (оз. Гладышевское, реки Великая, Рощинка, Гладышевка (Черная) и ее эстуарий) дается оценка состояния гидроэкосистемы заказника Гладышевский по ряду важнейших абиотических и биотических параметров.

Установлено, что водные объекты заказника испытывают существенное многофакторное антропогенное воздействие. Его основу создают факторы, связанные с засорением водотоков затонувшей древесиной и связанным с этим загрязнением воды экстрагируемыми поллютантами. Предложен комплекс мер по мелиорации, направленной на улучшение состояния гидроэкосистемы, даются рекомендации по организации  ее дальнейшего мониторинга.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Список исполнителей………………………………………………………… | 2 |
| Реферат……………………………………………………………….. | 3 |
| Содержание…………………………………………………………… | 4 |
| Введение……………………………………………………………… | 5 |
| I. Краткая характеристика водосборной территории и водных объектов заказника Гладышевский………………………………… | 7 |
| 2. Использованный материал и примененные методики…………. | 11 |
| 3. Результаты гидрохимического анализа воды из водоемов и водотоков заказника Гладышевский……………………………….. | 17 |
| 4. Макрозообентос и макробеспозвоночные, вовлеченные в дрифт……………………………………………………………….. | 26 |
| 5. Использование научно-исследовательских работ в заказнике Гладышевский при подготовке студентов-экологов……………… | 49 |
| Заключение…………………………………………………………… | 53 |
| Литература……………………………………………………………. | 57 |
| Приложения.…………………………………………………………. | 58 |

## ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет представляет результаты первого этапа исследования современного состояния гидроэкосистемы водных объектов заказника Гладышевский. Научно-исследовательские работы выполнены сотрудниками лаборатории гидроэкологии Санкт-Петербургского фонда гуманитарных инициатив под руководством зав. лабораторией д.б.н. В.Ф Шуйского по заданию СЕВЗАПРЫБВОД и дирекции заказника. Кроме того, мониторинг гидроэкосистемы заказника входил также в план НИР Учебно-научного центра при Санкт-Петербургском государственном горном институте в рамках Федеральной целевой программы "Интеграция" (проект "УНЦ подготовки научных кадров "Ресурсы России", направление 2.1). В частности,  это позволило провести на базе СПГГИ необходимые гидрохимические анализы, а также привлечь для выполнения исследований группу практикантов-студентов СПГГИ, обучающихся по специальности 110011 "Инженерная защита окружающей среды".  Практиканты успешно совмещали научно-исследовательскую работу с практическим изучением .современных методов биоиндикации. Таким образом, в процессе выполнения настоящего исследования заказник Гладышевский использовался также для подготовки будущих специалистов-экологов.

___________

Региональный комплексный заказник Гладышевский включает систему водных объектов "река Великая – озеро Гладышевское – реки .Гладышевка, Рощинка и Черная – приустьевая часть акватории Финского залива", наиболее важных для размножения балтийского лосося и кумжи. Эти водотоки и водоемы населены и другими ценными видами рыб – миногой, язем (также мигрирующими сюда на нерест). Кроме того, в р. Гладышевка обитает также моллюск (жемчужница европейская), занесенный в международную Красную книгу (I категория).  Все это заведомо определяет высокую требовательность биоты к качеству среды и сравнительно низкую устойчивость к антропогенной нагрузке. В то же время, на водосборной территории гидроэкосистемы расположено много источников  антропогенного воздействия: г. Зеленогорск, пп. Рощино и Первомайское,  более десяти малых населенных пунктов, две птицефабрики, зверосовхоз, дачно-садоводческие комплексы, отвалы и карьеры нерудных материалов, автомобильные шоссе.  Имеется также несколько крупных болот, что также должно негативно сказываться на качестве воды. Тем не менее, современное состояние это гидроэкосистемы практически почти не изучено. Следовательно, невозможно также судить об условиях среды ценных видов гидробионтов,  прогнозировать сукцессию экосистемы, обоснованно планировать мероприятия по ее регуляции. Все это определяет высокую актуальность проводимых научно-исследовательских работ.

Согласно техническому заданию к проведению НИР, осуществлены гидрохимический анализ воды водотоков и водоемов, принадлежащих заказнику, и биоиндикация состояния экосистемы. При выборе критериев оценки химического состава воды учитывались особенности требований биоты лососевых рек к качеству среды и специфика ее антропогенных изменений, определяемая источниками воздействия. В качестве биоиндикатора использован макрозообентос – один из наиболее надежных показателей состояния гидроэкосистем. Наряду с традиционными приемами оценки состояния пресноводных экосистем и их антропогенных изменений, использовался также специальный оригинальный метод количественной оценки многофакторных воздействий на лососевые реки (Шуйский и др., 1995, Шуйский, 1997).

Задачей исследования являлась не только предварительная оценка современного состояния гидроэкосистемы, но также и разработка схемы ее дальнейшего многолетнего мониторинга, конечная цель которого – разработка экологических нормативов состояния водных объектов заказника и программы мер по регуляции и оптимизации качества среды и запасов ценных гидробионтов.

………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Оценка абиотических параметров гидроэкосистемы.

2. Результаты биоиндикации состояния гидроэкосистемы.

3. Результаты поиска жемчужницы европейской.

# 4. Результаты оценки пищевой обеспеченности рыб-бентофагов

5. Рекомендации