ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСРЫБХОЗ)

Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ)

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ГосНИОРХ _________________ Р.В.Казаков "___" ноября 1994 г. |
| --- | --- |

## О Т Ч Е Т

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ В СОСТАВЕ "ТЭО ОЧИСТКИ  РЕКИ  ПАШИ ОТ  ЗАТОНУВШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ОСВОЕНИЮ"

| Зам. директора по науке, к.б.н. | (В.Н.Воронин) |
| --- | --- |
| Зав. лабораторией гидробиологии, д.б.н. | (Г.М.Лаврентьева) |
| Руководитель темы, с.н.с. к.б.н. | (В.Ф.Шуйский) |

## Санкт-Петербург - 1994

### СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| 1. Директор ГосНИОРХ, д.б.н. проф. | Р.В.Казаков |
| --- | --- |
| 2. Старший научный сотрудник, д.б.н. с.н.с. | В.Ф.Шуйский |

РЕФЕРАТ

Отчет содержит 90 машинописных страниц,  включая 18 таблиц.

На основе анализа литературных данных и данных, полученных сотрудниками ГосНИОРХ, выделены факторы, которые могут лимитировать биоту лососевой реки при лесосплаве, после его прекращения и в ходе руслоочистительных работ.

Определены диапазоны оптимальных и субоптимальных значений выделенных факторов. Определены наиболее информативные биотические показатели, которые реагируют на указанные воздействия и могут использоваться для их биоиндикации.

Значения выделенных факторов определялись на 64-километровом участке р.Паша (от устья р.Пить до п.Новое Село; 12 створов) и на 33-километровом участке р.Капша (от п.Новинка до устья; 7 створов) в 1992-1993 гг. По несоответствию значений выделенных факторов оптимальным (субоптимальным) диапазонам устанавливалось лимитирование биоты данным фактором. Реальность лимитирования биоты экофакторами проверялась по состоянию сообществ фитобентоса, зоопланктона, зообентоса, по состоянию популяции широкопалого рака - высокочувствительного индикатора антропогенных изменений экосистемы. Современные итоги и перспективы самоочищения речной экосистемы от последствий лесосплава оценивались по результатам сравнительного анализа ее состояния в 1992-1993 гг. и в период лесосплава (1967- 1968гг.).

Установлено, что в целом последствия лесосплава влияют на экосистему р.Паша значительно слабей, чем влиял сам лесосплав. К настоящему времени значения большинства факторов, прежде лимитировавших биоту, успели нормализоваться. Однако по ряду факторов последействие сохраняется, а некоторые его косвенные проявления постепенно усиливаются.

Русло р.Паша и ее притоков засорены отходами лесосплава, причем на отдельных участках затонувшая древесина залегает слоем многометровой толщины и сильно заилена. Около 70% нерестовых площадей остаются непригодными для размножения лососевых. Скопления разлагающейся древесины не только сами являются источником аллохтонного органического вещества, но и способствуют оседанию и аккумуляции ила. Гидрохимические и биотические показатели свидетельствуют о прогрессирующем органическом загрязнении реки. Р.Паша в верхнем течении уже стала к настоящему времени олиго-(-мезосапробным водоемом и превращается в (-мезосапробный, что ставит под угрозу существование в ней лососевых рыб, широкопалого рака и других составляющих ее биоты. На участках со слабым течением и сравнительно большими глубинами наблюдается гипоксия, также обусловленная органическим загрязнением и лимитирующая биоту. На всех изученных участках реки остаются высокими концентрации фенолов и аммонийных ионов. Кроме того, указанные последствия лесосплава синергически усиливают действие остальных факторов, лимитирующих биоту (нефтепродукты, пестициды, микроэлементы и др.).

Подробно проанализировано влияние водолазных руслоочистительных работ, проводившихся на р.Капша в 1993 г. и сводившихся к подъему верхнего слоя топляков в их скоплениях в районе п.Капшинский. Установлено, что работы не влияли на экосистему реки ни положительно, ни отрицательно.

Показано, что первоочередной задачей для сохранения и восстановления запасов лососевых в бассейне Ладожского озера является восстановление условий, необходимых для нереста лососевых, на реках Паша и Оять. Обоснована необходимость проведения на р.Паша комплексных руслоочистительных работ. В первую очередь, необходима реставрация нерестилищ и нерестово-вырастных участков лососевых рыб и нормализация условий обитания и размножения лососевых и широкопалого рака. Выделены факторы экологического риска при ведении таких работ. Доказана необходимость гидроэкологического контроля работ и коррекции их режима в зависимости от реакции экосистемы.

Указаны критерии выбора эталонных участков, на которых следует вести руслоочистительные работы с целью как отработки их методики для условий р.Паши, так и для скорейшей рекультивации биотопов лососевых. Выбраны два эталонных участка: 1) ниже д.Заборовье:150-161 км от устья, площадь - около 55 га; 2) ниже оз.Пашозера:200-242 км от устья, площадь - около 120 га.

Установлено, что при проведении руслоочистительных работ в соответствии с разработанными требованиями популяционная плотность пресноводных лосося и кумжи может быть увеличена на два порядка, количество нерестовых бугров - в несколько раз. Промысловый возврат лосося и кумжи, ожидаемый от полного объема руслоочистительных работ, может быть оценен в 1000 - 2000 тонн и в 700 - 1400 тонн, соответственно. Запас широкопалого рака может быть увеличен до 20 тонн, что позволит добывать на реке до 6 тонн рака за сезон без нарушения самовоспроизводства запаса. Таких последствий руслоочистительных работ следует ожидать не ранее, чем через 6-8 лет после реставрации эталонных участков и остальных указанных нерестилищ и нерестово-вырастных участков, и при условии обеспечения охраны запасов лососевых рыб и широкопалого рака в р.Паша и ее притоках. Указаны меры по охране рыбных и рачных запасов реки.

ВВЕДЕНИЕ

Целями настоящей работы являются: оценка состояния экосистемы р.Паша на территории Тихвинского района Ленобласти (где расположены нерестилища и нерестово-вырастные участки лососевых рыб), изучение влияния на нее последствий лесосплава и водолазных работ по подъему топляка и разработка рыбохозяйственных требований к ведению руслоочистительных работ.

Экосистема р.Паша испытывает последействие молевого лесосплава, проводившегося на реке до 1987 г. До начала молевого лесосплава р.Паша относилась к лучшим местам обитания и размножения пресноводных лосося и кумжи. Эти реки обеспечивали основные уловы лососевых в бассейне Ладожского озера. В период многолетнего использования реки для лесосплава вылов лососевых закономерно уменьшался из-за потери их воспроизводительного фонда (строительство плотин и другие помехи нерестовым миграциям, загрязнение, разрушение нерестилищ и нерестово-вырастных участков). Руслоочистительные работы на р.Паша должны вестись, прежде всего, с учетом интересов лососевого хозяйства, что обусловливает особые требования к их объему, режиму ведения и качеству. Кроме того, в р.Паша и ее притоках обитает одна из самых плотных и многочисленных популяций широкопалого рака Astacus astacus L., высоко котирующегося на мировом рынке. Широкопалый рак, как и лососевые рыбы, весьма требователен к среде обитания и чувствителен к загрязению. Сохранение его запасов также сильно зависит от состояния речной экосистемы, что также необходимо учесть при планировании и проведении руслоочистительных работ на р.Паша.

Указанные особенности биоты р.Паша обусловили достаточно большой объем исследований, необходимых для решения поставленных задач. Потребовалось выявить многочисленные факторы, способные лимитировать биоту при лесосплаве, после его прекращения и при руслоочистительных работах, оценить диапазоны их реальных значений и проверить сделанные выводы различными методами биоиндикации. Для обеспечения репрезентативности выводов исследования велись в течение двух лет, в различных погодных условиях. Использованы также сведения, имеющиеся в литературе и в фондах ГосНИОРХ (в частности, данные о факторах, влияющих на речные экосистемы при лесосплаве и мелиорации; о состоянии экосистемы р.Паша в период лесосплава (шестидесятые годы); о расположении и состоянии нерестилищ и нерестово-вырастных участков лососевых на р.Паша и на некоторых ее притоках (реки Кап. ша,М.Пяльица,Б.Пяльица,Верхняя Палуйца, Нижняя Палуйца). Информация о нерестилищах и нерестово-вырастных участках на остальных притоках значительно менее подробна, известно лишь примерное их расположение. Для получения  более  детальных  сведений  о границах и современном состоянии этих участков необходимо проведение специальных  исследований.

Водолазные руслоочистительные работы на р.Паша, проводившиеся в 1989 г. у береговых складов лесоматериалов "Хазуново" и "Быстрый", не сопровождались гидроэкологическими наблюдениями, и их влияние на экосистему реки осталось неизученным. Однако в 1992-1993 гг. сотрудниками лаборатории гидробиологии ГосНИОРХ подробно изучалось влияние водолазных руслоочистительных работ у п.Капшинский на экосистему р.Капша. Поскольку р.Капша является главным притоком р.Паша и частью ее гидроэкосистемы, полученные результаты использованы для оценки потенциального влияния водолазных руслоочистительных работ на экосистему р.Паша.

Сравнительный анализ всех полученных материалов позволил оценить влияние на экосистему р.Паша лесосплава, его последствий и водолазных топлякоподъемных работ, рекомендовать меры по восстановлению условий, оптимальных для биоты, выбрать участки первоочередных работ и разработать рыбохозяйственные требования к их проведению.

Структура настоящего отчета соответствует ходу решения поставленных задач. В разделе 1 выделяются те экологические факторы, которые способны лимитировать биоту лососевой реки при лесосплаве, после его прекращения и при руслоочистительных работах. В разделе 2 выбираются наиболее информативные биотические показатели, которые свидетельствуют о состоянии биоты и реагируют на указанные воздействия. Раздел 3 содержит сведения об использованном материале и примененных методиках исследований. Реальные значения абиотических и биотических показателей, выделенных в разделах 1 и 2, и их интерпретация приводятся в разделе 4. Здесь же проводится анализ этих данных и делаются выводы о экологическом состоянии р.Паша и о влиянии последствий лесосплава и руслоочистительных работ на ее экосистему, в частности, на запасы лососевых рыб и широкопалого рака. Основные итоги исследований сведены в раздел 5, рыбохозяйственные требования к проведению руслоочистительных работ на р.Паша даются в заключительной части отчета.

##### СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | С. |
| --- | --- | --- |
| Список исполнителей |  | 2 |
| Реферат |  | 3 |
| Содержание |  | 6 |
| Введение |  | 8 |
| 1. Экологические факторы, способные лимитировать биоту лососевой реки при лесосплаве, после его прекращения и при руслоочистительных работах |  | 10 |
| 1.1. "Универсальные" факторы (действующие в любой гидроэкосистеме) , действие которых изменяется при лесосплаве, после его прекращения и в ходе руслоочистительных работ |  | 11 |
| 1.1.1. Структура русла |  | 11 |
| 1.1.2. Физические свойства воды |  | 12 |
| 1.1.3. Химические свойства воды |  | 13 |
| 1.2. "Специфические" факторы, действующие в реках при лесосплаве, после его прекращения и при руслоочистительных работах |  | 14 |
| 2. Биотические показатели состояния экосистемы, изменяющиеся при лесосплаве, после его прекращения и при руслоочистительных работах |  | 14 |
| 3. Использованный материал и примененные методики |  | 15 |
| 4. Характеристика экосистемы р.Паша. Влияние на экосистему лесосплава и руслоочистительных водолазных работ |  | 18 |
| 4.1. Общая характеристика |  | 18 |
| 4.2. "Универсальные" факторы |  | 20 |
| 4.2.1. Структура русла |  | 42 |
| 4.2.2. Физические свойства воды |  | 42 |
| 4.2.3. Химические свойства воды |  | 43 |
| 4.3. "Специфические" факторы |  | 45 |
| 4.4. Биотические показатели состояния экосистемы |  | 47 |
| 4.5. Основные различия состояния экосистемы р.Паша и р.Капша в августе 1992 г. и в июне 1993 г. Репрезентативность данных о влиянии руслоочистительных водолазных работ на экосистему р.Паши |  | 56 |
| 4.6. Многолетние изменения экосистемы р.Паша после прекращения лесосплава (1967-1993 г.). Оценка возможностей восстановления экосистемы реки только за счет процессов самоочищения и при проведении руслоочистительных работ. |  | 58 |
| 4.7. Динамика и современное состояние запасов лососевых рыб и широкопалого рака. Перспективы их изменения вследствие руслоочистительных работ |  | 62 |
| 4.7.1. Рыбохозяйственная характеристика р.Паша и ее притоков |  | 62 |
| 4.7.2. Лососевые рыбы |  | 63 |
| 4.7.3. Широкопалый рак |  | 69 |
| 5. Основные итоги исследований |  | 70 |
| 5.1. Заключение о фоновом состоянии экосистемы р.Паша в районе планируемых руслоочистительных работ |  | 70 |
| 5.2. Оценка влияния водолазных руслоочистительных работ и потенциального влияния механизированных руслоочистительных работ на экосистему р.Паша |  | 72 |
| 5.3. Рекомендуемые меры по восстановлению условий, оптимальных для биоты р.Паша |  | 74 |
| 5.4. Критерии выбора участков первоочередных руслоочистительных работ. Рекомендуемые участки первоочередных работ. Рекомендации по коррекции режима работ |  | 76 |
| 5.5. Рекомендации и мероприятия по охране рыбных и рачных запасов |  | 77 |
| Заключение. Рыбохозяйственные требования к проведению руслоочистительных работ на р.Паша |  | 79 |
| Список использованных источников |  | 81 |
| Приложение № 1. Схема расположения нерестилищ лососевых рыб на р. Паша |  | 89 |
| Приложение № 2. Плотность промысловой части популяции широкопалого рака Astacus astacos L. в р. Паша |  | 90 |