Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный горный институт

им. Г.В. Плеханова (технический университет)

| УДК: 577.47:502.747 № гос. регистрации Инвентарный № | УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной работе ____________ проф. В.Л. Трушко "______"______________2003 г. |
| --- | --- |

##### ОТЧЕТ

# о научно-исследовательской работе

Определение условий устойчивого функционирования водных экосистем с уникальными природными ресурсами, испытывающих многофакторное воздействие предприятий горно-перерабатывающего комплекса

(на примере р. Луги)

(заключительный)

# Шифр темы: 04.01.004 (04 МПР)

| Зав. кафедрой, проф. Руководитель НИР, проф. | _______________ Ю.В. Шувалов подпись, дата _______________ В.Ф. Шуйский подпись, дата |
| --- | --- |

Санкт-Петербург

2003 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель работы,                                                      В.Ф. Шуйский

профессор,                                   _____________           (реферат, введение, главы 4, 5,

доктор биол. наук                               				заключение)

Ответственный исполнитель,                                          Ю.П. Сорокин

профессор,                                 _____________            (глава 3, разделы 3.1, 3.2)

канд. г-м. наук

Ассистент,                                   _____________            Д.В. Жуков

канд. техн. наук                              				(глава 3, разделы 3.3, 3.4)

Аспирант                                     _____________            Д.С. Петров (глава 2)

Аспирантка                                 _____________            Т.В. Максимова (глава 6)

Аспирантка                                 _____________            С.А. Ильченкова (раздел 4.2)

Студентка                                   _____________            Е.В. Нестеренко (раздел 4.1)

Студентка                                   _____________            О.С. Иванова (раздел 6.2)

Студентка                                   _____________            О.А. Сажко (раздел 1.1)

РЕФЕРАТ

Отчет 168 страниц, 38 рисунков, 5 таблиц, 27 источников, 1 приложение.

устойчивое функционирование ГИДРОэкосистем,  МОНИТОРИНГ, БИОИНДИКАЦИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Объектом исследования являются водные объекты Северо-Запада, испытывающие многофакторное техногенное воздействие горноромышленных предприятий (основной модельный объект – р. Луга в зоне воздействия ОАО "Фосфорит").

Цель работы – изучить условия устойчивого функционирования водных эко-систем с уникальными природными ресурсами при многофакторном воздействии предприятий горно-перерабатывающего комплекса, и установить предельно допустимые уровни этого сложного воздействия.

В процессе работы: проводились полевые гидроэкологические исследования на водотоках Ленинградской области, испытывающих воздействие горнопромышленных предприятий; было выполнено математическое моделирование техногенных сукцессий и формирования техногенной экологической опасности.

В результате исследования впервые создана модель количественной оценки комбинированного воздействия на биосистему с учетом эффекта синергичности, разработаны рекомендации по количественной оценке многофакторных техногенных воздействий на экосистему реки, анализа формируемого ими экологического риска и ущерба.

Проведенная апробация модели и методов показала их достаточно высокую надежность. На их основе созданы нормативы состояния речных экосистем, предложен метод расчета предельно допустимой комбинированной антропогенной нагрузки  и коррекции многофакторных воздействий на водные объекты.

Итоги выполненного исследования позволят адекватно количественно оценивать состояние и антропогенные изменения пресноводных экосистем, нормировать их фоновые параметры,  выбирать оптимальные меры по управлению техногенной нагрузкой на пресноводные экосистемы, анализировать техногенный экологический риск и оценивать экологический ущерб экосистемам рыбохозяйственных водотоков.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- |
| 1 Проблема количественной оценки многофакторных антропогенных воздействий на пресноводные экосистемы………………………….………………………………………… | 7 |
| 1.1 Оценка состояния и антропогенных изменений экосистем по абиотическим параметрам……………………………………………………………………………… | 7 |
| 1.2 Биоиндикация качества водной среды, состояния пресноводных экосистем и их антропогенных изменений (на примере сообществ макрозообентоса)………… | 16 |
| 1.3 Оценка состояния и антропогенных изменений экосистем с использованием и абиотических, и биотических параметров……………………………………………. | 23 |
| 1.4 Основные результаты анализа проблемы количественной оценки многофакторных антропогенных воздействий на пресноводные экосистемы …….. | 27 |
| 1.5 Состояние проблемы оценки техногенного ущерба пресноводным экосистемам……………………………………………………………………………… | 28 |
| 2 Материал и методики…………………………………………………………………….…. | 32 |
| 2.1 Использованный материал………………………………………………………….. | 32 |
| 2.2 Методики, применённые при сборе и обработке проб………………………….… | 32 |
| 2.3 Краткая характеристика модельной гидроэкосистемы…………………………… | 36 |
| 3 Обоснование концепции устойчивости гидроэкосистем и их индикаторов-бентоценозов к многофакторному воздействию …………………………………………… | 42 |
| 3.1 Видовой состав сообщества как совокупность характерных для него видов; критерий оценки изменения видового состава………………………………………... | 42 |
| 3.2 Выбор доверительного уровня для выявления характерных видов макрозообентоценоза …………………………………………………………………… | 46 |
| 3.3 Фоновые условия и фоновое состояние макрозообентоценоза ………………….. | 54 |
| 3.3.1 Понятия фоновых условий и фонового состояния макрозообентоценоза………………………………………………………..…. | 54 |
| 3.3.2 Описание фонового состояния макрозообентоценоза в гомотопных и в гетеротопных биотопах…………………………………………………...… | 56 |
| 3.4 Обоснование выбора критерия и количественной меры упругой устойчивости макрозообентоценозов к воздействию………………………………………………… | 65 |
| 4 Количественное описание условий сохранения устойчивости макрозообентоценоза (как индикатора гидроэкосистемы) к многофакторному воздействию…………………… | 70 |
| 4.1 Функции благополучия биосистем; диапазоны оптимальных, субоптимальных и толерантных значений экологических факторов……………………………………. | 70 |
| 4.2 Функции благополучия макрозообентоценоза от факторов, составляющих изучаемое воздействие; диапазоны факторных значений, оптимальных, субоптимальных и толерантных для макрозообентоценоза………………………….. | 75 |
| 4.3 Количественное описание условий сохранения упругой устойчивости макрозообентоценоза к воздействию…………………………………………………... | 80 |
| 4.3.1 Описание ОСУ при однофакторном воздействии……………………... | 80 |
| 4.3.2 Описание ОСУ при двухфакторном воздействии……………………... | 87 |
| 4.3.3 Описание ОСУ при многофакторном воздействии……………………. | 100 |
| 4.3.4 Некоторые результаты количественной оценки степени синергизма различных факторов при их комбинированных воздействиях на макрозообентос……………………………………………………………..….. | 109 |

| 5 Количественная оценка и нормирование многофакторных антропогенных воздействий на макрозообентоценозы…..…………………………………………………… | 113 |
| --- | --- |
| 5.1 Количественная оценка многофакторных антропогенных воздействий на макрозообентоценозы…………………………………………………………….……... | 114 |
| 5.1.1 Оценка однофакторного воздействия………………………………….. | 115 |
| 5.1.2 Оценка двухфакторного воздействия…………………………………... | 117 |
| 5.1.3 Оценка многофакторного воздействия………………………………… | 125 |
| 5.2 Нормирование многофакторных антропогенных воздействий на пресноводные экосистемы по количественным закономерностям изменения биоиндикаторов-макрозообентоценозов………………………………………………………………..…. | 132 |
| 5.3 Условия устойчивого функционирования экоситсемы р. Луги………………….. | 139 |
| 5.4 Выбор мер по регуляции многофакторных воздействий на гидроэкосистемы по результатам их бентологической биоиндикации…………………………………… | 144 |
| 6 Оценка эколого-экономического риска и ущерба рыбохозяйственым водным объектам, связанного с сооружением и эксплуатацией промышленного объекта……………………………………………………………………………………..….... | 150 |
| 6.1 Методические рекомендации по оценке техногенного эколого-экономического риска и ущерба рыбохозяйственному водному объекту……………………………… | 150 |
| 6.2 Пример реализации методических рекомендаций………………………………… | 157 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………. | 163 |
| Список использованных источников…………………………………………………………….. | 164 |
| Приложение………………………………………………………………………………………... | 166 |

ВВЕДЕНИЕ

Биосистемы различного уровня организации (в том числе гидроэкосистемы) испытывают в настоящее время все более сложные воздействия. К естественным экологическим факторам прибавляется действие антропогенных. К последним относятся как искусственные факторы (действие которых опосредуется  агентами искусственного происхождения, не имеющими природных аналогов), так  и  факторы, создаваемые антропогенными изменениями естественных факторов.

Оценка сложных воздействий на гидроэкосистемы затруднена по целому ряду причин. Это во многом обусловлено недостатком знаний о комбинированном действии факторов различного происхождения и отсутствием соответствующих методологических и методических разработок.  Кроме того, отсутствует методическое обеспечение оценки и прогноза техногенного ущерба гидроэкосистемам на базе анализа экологического риска.

Целью настоящей работы явилось изучение и нормирование условий устойчивого функционирования гидроэкосистем при многофакторном воздействии предприятий горной промышленности (на примере реки Луги в зоне влияния ОАО "Фосфорит").

Для достижения этой цели потребовалось разработать методологию и методы мониторинга  и количественной оценки многофакторных воздействий горнопромышленных предприятий на речные экосистемы,  определения формируемого ими экологического риска, оценки и прогнозирования качественных и количественных изменений экосистем, определения наносимого им эколого-экономического ущерба.

Это позволило формализованные условия устойчивого функционирования водных экосистем с уникальными природными ресурсами при воздействии горнопромышленных предприятий и его предельно-допустимые уровни.

Практическая проверка разработанных методов осуществлена  на примере воздействия ОАО "Фосфорит" на экосистему реки Луги – водотока высшей категории рыбохозяйственной ценности с высоким фоновым уровнем биоразнообразия.